## Slide 1
《电路与电子III》履带车机械臂结项报告
天津大学

## Slide 2
目录
Part 01
项目目标及实施计划
Project objectives
and implementation plan
Part 03
系统集成与功能展示
System integration
and function display
Part 02
硬件软件设计与实现Hardware and software design
and implementation
Part 04
总结展望
Summary and outlook

## Slide 3
项目目标及实施计划
PART 01

## Slide 4
项目目标
视觉系统寻找加油枪
并移动至加油枪位置
完成摘取加油枪动作
按预定轨迹运动到汽车油箱处
Design
放下加油枪，完成加油动作

## Slide 5
实施计划
基于项目作品需求的分析与调研，我们做出阶段性计划。
第一阶段：对产品建设进行初步学习，明确任务分配。
第二阶段：对产品的硬件进行组装和搭建。
第三阶段：对产品进行软件编程。
第四阶段：最终调试阶段。首先，我们将对相关硬件，即对传感器的灵敏度进行调整，使其达到符合运行轨道的目的。之后，对视觉系统和循迹模块之间的配合度进行调试，使其达到最佳配合度。其次我们将对我们的程序进行调试，力求采用轮巡控制与并行控制相结合的方式，实现整个过程的全自动控制。同时，对于设定的电机与舵机的控制方式与速度参数等，也将根据实际情况进行相应的调整。最后我们将通过实际的运行检验设计成果。
序号 | 需求 | 重要性
1 | 完成摘取加油枪任务 | 1
2 | 减小产品质量以及空间体积，方便较小空间运行 | 2
3 | 减震、抗震设计 | 2
4 | 科学设计自动控制系统 | 1
5 | 提高电池容量，增强续航 | 2
6 | 保证制动能力 | 3
7 | 降低能耗 | 1

## Slide 6
软件设计与实现
PART 02

## Slide 7
算法流程框图
OpenMv视觉系统
循迹抓取模块
OpenMv与STM32连接模块

## Slide 8
OpenMv视觉系统——刘长远
OpenMv视觉系统进行颜色的识别和物体具体坐标的获得。该视觉系统能够实现以下功能：
1、能实现实时对任意颜色和形状组合的自动捕捉。
2、能实时准确的定位到所需目标的具体坐标。

## Slide 9
循迹抓取模块——黄纯竹
该部分程序实现智能履带机器人的循迹与抓取功能。
通过从OpenMv中获得的颜色信息变量OpenMv_X和OpenMv_Y设置抓取放下的布尔值，从而判断是否执行抓取或者放下动作。
若通过OpenMv识别到加油枪，则将抓取布尔值赋为1，执行抓取动作抓取加油枪；若未识别到加油枪，则进入循迹模块，小车将继续沿黑线行进；到达终点时，停止运动同时执行放下动作。在具体的抓取函数中，抓取与放下被定义为grab和put两个函数，在每个函数执行完之后，grab_s或put_s这两个布尔值被赋值为FALSE，防止重复执行。

## Slide 10
STM32与OpenMv
实现串口通信——周艺梵
STM32与OpenMv实现连接首先需要通过OpenMv对于加油枪的识别，实现用OpenMv识别出我们想要的颜色，其次再通过串口通信，将获取的颜色坐标通过串口发送给STM32，最后在STM32中根据OpenMv传递过去的内容，进行关键信息识别。

## Slide 11
STM32与OpenMv
实现串口通信——周艺梵
OpenMv只有1个串口——USART。这里使用P4(USART3_TX)与P5(USART3_RX)脚与STM32的USART交叉联接，并且使得双方共地
(1) 硬件的通信连接
(2) 项目设计中的注意事项
1、OpenMv对于串口通信数据的传输是一个字节去传输，在传递过程中所要传递的内容较多，可以通过for循环的多次遍历去传输信息。
2、在进行OpenMv与STM32的串口通信时，一方面要注意OpenMv引脚要选择3号并且保持波特率与STM32端口一致，此外还需要在信息传递时设计帧头和帧尾，来使得STM32端对于一组数据进行区分，使得结果准确，提高传输以及工作效率。

## Slide 12
STM32与OpenMv
实现串口通信——周艺梵
(3) STM32代码实现
在STM32中接收数据采取接收中断的方法来实现，在STM32中，选择接收中断方式是因为它可以提高代码的响应速度和实时性。在中断方式下，当有数据到达时，STM32会立即触发一个接收中断，这将引起一个中断服务程序(ISR)的执行。中断服务程序能够及时处理接收到的数据，而不会阻塞主程序，因此能够更好地满足实时性要求。

## Slide 13
系统集成与功能展示
PART 03

## Slide 14
颜色识别功能测试
通过在OpenMv视野中央放置不同颜色的物体，观察串行终端中输出的颜色信息，从而获取我们需要的目标物品——加油枪。

## Slide 15
循迹功能测试
在测试阶段，我们通过调整传感器灵敏度、转弯逻辑等方式解决了履带机器人转弯速度过快、直线行驶不灵敏的问题。

## Slide 16
系统集成展示
通过OpenMv与STM32的串口连接模块，我们成功实现了在颜色识别的基础上进行循迹抓取的功能。

## Slide 17
总结展望
PART 04

## Slide 18
成员分工
项目整体规划与进度管理；OpenMv与STM32实现串口通信；撰写课程报告。
周艺梵
原理图设计；外观及结构设计；循迹与转向模块程序设计与功能测试；抓取模块程序设计与功能测试。
黄纯竹
OpenMv视觉系统程序设计与组装；硬件设计与器件选型；产品硬件的组装和搭建。
刘长远

## Slide 19
总结展望
本组项目以Tankbot智能搬运履带机器人为原型，模拟加油站中加油这一工作的执行。
经过一个完整的项目设计周期，包括对于项目背景的查找，制定项目规划，硬件设计与实现，软件设计与编程；本组完成了对于智能履带机器人的设计工作，并通过集成与功能测试等环节，探讨如何将其应用于市场。本组着重于软件设计与实现阶段，以C语言为基础，Keil5为编程软件，利用轮巡控制与并行控制的基本思想编写代码，并进行符合实际测试环境的调试工作。最终，实现了预期的全部功能，产品具有极佳的测试效果与应用前景。

## Slide 20
请各位老师
批评指正
天津大学